## Slide 1
必要に応じPD盤等を用意すること。
中継が必要な場合は、その一切を含むこと。電源や空調も含むこと。（2.1.2参照）
図ではback-to-backであるが、これに限らず必要な機能を満たすものであれば構わない。
SINET
ノード
機器
SINET5 DC
請負者で用意する監視業務
中継局
本学
監視用の配線
（必要な場合）
伝送装置のハウジング環境も調達に含まれる
ラックマウント等必要な取り付けを行うこと
光ファイバ
伝送装置
伝送装置
NIIが指定する接続用パッチパネル
SINET5 DCと本学を接続する、光ファイバと伝送装置から構成するアクセス回線を用意すること。また、光ファイバと伝送装置の監視、及び、監視に必要な配線も行うこと。
図1. 本調達の範囲（全体イメージ）

## Slide 2
WDM装置
多重化部
コネクタ（受口）
コネクタ
（ケーブル側）
ケーブル
（光ファイバ、UTP）
ルータや
L3スイッチ等
電源ユニット
無停電装置等
（加入機関側設備）
電源
監視機能
DC側のインタ
フェース
（NII側で指定）
1Gbps→LX,
10Gbps→LR,
40Gbps→LR4,
100Gbps→LR4
NIIが指定する
パッチパネル
ラインカード
（追加分）
本調達の範囲
（監視・保守、設置作業、DC側のハウジング環境に関わる費用、撤去費等が含まれる。）
電源（電気代込み）
SINET5
NII
整備部分
ラインカード
SINET5 DC
本学
光ファイバ
電源ユニット
監視機能
本学整備部分
本調達の範囲は、本学側の伝送装置（図ではWDM装置と表記）からDC側のSINET5パッチパネルまでである。
監視・保守、設置作業、DC側のハウジング環境に関わる費用、撤去費等が含まれる。
図2. 本調達の範囲（光ファイバ及び伝送装置周りの拡大イメージ）※伝送装置に波長多重装置を利用する場合